Halverwege december in de showroom

Suzuki introduceert de nieuwe S-Cross

Suzuki presenteert vandaag de nieuwe S-Cross. De SUV verpakt Suzuki’s efficiënte hybride-techniek in een stoer en verfijnd uiterlijk. Volgende maand staat de nieuwe S-Cross bij de Nederlandse Suzuki-dealer.

- Standaard 48V Smart Hybrid aandrijflijn

- Uitgebreid pakket aan assistentiesystemen: Suzuki Safety System (Pro)

- Trekgewicht van 1.500 kg voor alle uitvoeringen

- Leverbaar met AllGrip-vierwielaandrijving

- Nieuwe Suzuki S-Cross op 17 december in Nederlandse showroom

Design

Stoer, stijlvol en functioneel. De nieuwe generatie Suzuki S-Cross is ontworpen om aan alle eisen te voldoen van moderne SUV-bezitters. Met een krachtig en stoer ontwerp krijgt de S-Cross een eigentijdse look mee, terwijl onderhuids de techniek ook volledig up-to-date is.

De grote bodemvrijheid, stoere hoekige wielkastranden, 17 inch lichtmetalen wielen, grote hoogglans zwarte grille met daarin het herkenbare Suzuki-logo en de zilverkleurige skidplates voor en achter, geven de nieuwe S-Cross een actieve en robuuste look.

Smart Hybrid

De nieuwe S-Cross beschikt standaard over Suzuki’s 48V Smart Hybrid aandrijflijn, die de auto krachtige prestaties geeft, gecombineerd met een laag gemiddeld verbruik en een bijbehorende gunstige CO2-uitstoot. De 96 kW (129 pk) sterke 1,4 liter BoosterJet-benzinemotor wordt bijgestaan door een 10 kW (13,6 pk) sterke elektromotor. Die elektromotor staat de benzinemotor bij tijdens accelereren. De aandrijflijn wordt standaard gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrijving, maar ook een zestrapsautomaat en AllGrip-vierwielaandrijving zijn leverbaar.

Ondanks de geavanceerde hybridetechniek, blijft het gewicht van de S-Cross zeer laag. De auto heeft in de lichtste uitvoering een leeggewicht van slechts 1.180 kilogram. Het trekgewicht is voor alle versies van de S-Cross gelijk: 1.500 kilogram.

Drie uitrustingsniveaus

Suzuki levert de S-Cross in drie verschillende uitrustingsniveaus: Comfort, Select en Style. Als Comfort beschikt de auto al over zeer veel luxe, met standaard adaptieve cruise control, een 7 inch display voor het infotainmentsysteem met Apple CarPlay® & Android Auto™, LED-verlichting (koplampen, dagrijverlichting en achterlichten) en het Suzuki Safety System met onder meer Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning. Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning.

Als Select krijgt de S-Cross alles van de Comfort, aangevuld met onder meer Smart Entry & Start System, Climate control, stoelverwarming vóór en het Suzuki Safety System Pro, dat Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert toevoegt aan het pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen.

In de topuitvoering, de Style, wordt de uitrusting verder uitgebreid met kunstlederen en gedeeltelijk echt lederen bekleding, een 9 inch groot scherm, met HD-resolutie en Apple CarPlay® & Android Auto™, gepolijste 17 inch lichtmetalen velgen en een 360-graden camera. De Style is optioneel uit te rusten met een zeer groot panoramisch schuif-/ kanteldak met een lengte van 1.000 mm.

Ruim

Net als zijn voorganger is de nieuwe S-Cross een zeer veelzijdige SUV. Met plaats voor vijf volwassenen en een bagageruimte tot wel 1.230 liter, biedt het interieur volop ruimte. De rugleuning van de achterbank is in twee ongelijke delen neerklapbaar en in de Select- en Style-uitvoeringen zelfs in hellingshoek aan te passen voor extra comfort voor de achterpassagiers.

December

De nieuwe Suzuki S-Cross wordt leverbaar in acht verschillende exterieurkleuren, waaronder drie Pearl Metallic (Titan Dark Gray, Cosmic Black en Canyon Brown) en drie Pearl kleuren (Cool White, Energetic Red en Sphere Blue). Silky Silver Metallic en White maken het kleurenpallet compleet. Titan Dark Gray is volledig nieuw. Vanaf vrijdag 17 december is de nieuwe S-Cross te zien bij de Nederlandse Suzuki-dealer. De prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.

Vianen, 25 november 2021

NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

B.V. NIMAG, Wouter Spanjaart, Public Relations Manager.

telefoonnummer +31(0)6-52 89 67 67, w.spanjaart@nimag.nl